Standrohr

für Unterflurhydranten DN 80 nach DVGW-Arbeitsblatt W 331, zur Probeentnahme und Spülungen, für Trinkwasser. Werkstoffe nach DIN 50930-6. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen.

Bestehend aus:

Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung, ohne Sieb. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl mit angebrachtem Probeentnahme-Ventil, abflammbar, aus A4-Edelstahl. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Gewindeeinsatz und massiven, demontierbaren Drehgriffen mit  Kunststoffüberzug. Inklusive Verschlusskappe für Fußverschraubung.

Standrohrkopf mit Absperrventil DN 40, mit abgewinkelter Messing-C-Kupplung. Freier Durchgang ohne Rückflußverhinderer.

Artikel-Nr. 1170950