Einbaugarnitur

für Erdeinbau, starre Ausführung, passend für EWE-Anbohrarmaturen für obere Anbohrung.

Stahl-Schlüsselstange, 16 mm ø, mit Vierkantschoner aus GTS 35, lackiert und mit Spezialstift aus Niro-Stahl, konisch und gerändelt, zur bequemen Entnahme an der Verschlussscheibe befestigt.

PE-Hülsrohr mit blauer, schmutzabweisender PE-Zentrierkappe, PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau für EWE-Anbohrarmaturen mit Bajonettsystem, gegen Versanden und zur Arretierung des Glockenhohlraumes.

PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Abmessung: Rohrdeckung 1,.. m

Artikel-Nr. 61501..