Teleskop-Einbaugarnitur

für Erdeinbau, komplett montiert, für stufenlos verstellbare Rohrdeckungen, für alle EWE-Anbohrarmaturen und EWE-Erdeinbauarmaturen.

Zweiteiliges Gestänge aus Edelstahl-Vierkant und –Vierkantrohr aus 1.4301, Betätigungsvierkant kaltgeschmiedet, stufenlos verstellbar durch auszuggesichertes Spiralfedersystem, mit Niro-Spiralfeder und zwei verschleißarmen Polyamidhülsen, mit Vierkantschoner aus Temperguss, feuerverzinkt, Spezialstift aus Niro-Stahl, konisch und gerändelt, zur bequemen Entnahme an der Verschlussscheibe befestigt.

PE-Hülsrohr mit Zentrierkappe, mit blauer, schmutzdichter und wasserabweisender Elastomerdichtung mit Markierungsfunktion, zusätzlich mit Vorbereitung zur Aufnahme von Markierungssteckern, mit PE-Abstreifring am Hülsrohr, PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau für EWE-Anbohrarmaturen mit Bajonettsystem, zur Arretierung und gegen Versanden des Glockenhohlraumes.

Mit fest angebrachtem, reflektierendem, ausziehbarem und flexiblem Markierungsfähnchen.

PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Abmessung: Rohrdeckung von .... m bis .... m

Artikel-Nr. 615157.

Optional mit gelber Markierungskappe

Artikel-Nr. 5151599